СОГЛАСОВАНО

к муниципальному контракту УТВЕРЖДАЮ

Стр. 1 / 3 Форма № 4.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-06/10

от 04.06.2010

«Кровля здания и гаража бытового комплекса при хоккейной коробке»

Основание: чертежи № Составлен в базовых ценах: Сметная стоимость работ:_

Трудоемкость работ:

Средства на оплату труда:

ТЕР-ЛО-2001, (2-я зона), с индексами. 262 720,91    Руб.

369,56    Чел.час.

42 868,14    Руб.

| № п/п | Обоснование цен | Наименование работ и затрат | Кол-во | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  | затр.тр единич всего | инд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш. | материалы | всего | зарплата | экс.маш. | материалы |  |  |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  |  | ЗП маш |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 58-7-6 | Смена рулонного покрытия кровли | 0,81 100 м2 | 4893,35 2663,76 | 32,01 8,65 | 2197,58 | 3964 | 2158 | 26 7 | 1780 | 154,87 125,44 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 92,34 м2 | (153,50) 0,00 | 0,00 0,00 | (153,50) | (14174) | 0 | 0 0 | (14174) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | 132,84 м2 | (87,90) 0,00 | 0,00 0,00 | (87,90) | (11677) | 0 | 0 0 | (11677) | 0,00 0,00 |  |
| 2 | 58-17-4 | Разборка покрытия кровли из ондулина | 1,16 100 м2 | 361,12 360,24 | 0,88 0,00 | 0,00 | 419 | 418 | 1 0 | 0 | 24,39 28,29 |  |
| 3 | 12-01-007-09 | Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке [МДС 81-35.2004 п. 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,15; | 1,16 100 м2 | 13339,05 1950,31 | 86,72 17,87 | 11302,02 | 15473 | 2262 | 101 21 | 13110 | 113,39 131,53 |  |

Стр. 2 / 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кэм=1,25; Ктр=1,15)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-С12-1 | Подшивка свесов карнизных [МДС 81-35.2004 п. 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,212 100 м2 | 5939,71 682,95 | 52,76 11,48 | 5204,00 | 1259 | 145 | 11 2 | 1103 | 41,74 8,85 |  |
| 5 | 58-10-2 | Смена водосточных труб | 0,09 100 м | 1441,75 1431,78 | 5,99 1,43 | 3,98 | 130 | 129 | 1 0 | 0 | 88,60 7,97 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Антивандальный комплект | 2 шт | (950,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (950,00) | (1900) | 0 | 0 0 | (1900) | 0,00 0,00 |  |
| 6 | 10-01-088-1 | Обработка деревянных конструкция огнебиозащитным составом [МДС 81-35.2004 п. 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25;Ктр=1,15)] | 0,116 1000 м2 | 4080,62 602,70 | 92,71 17,95 | 3385,21 | 473 | 70 | 11 2 | 392 | 36,35 4,22 |  |
| 7 | 09-03-029-1 | Изготовление и установка металлической лестницы [МДС 81-35.2004 п. 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25;Ктр=1,15)] | 0,08 1 т | 1715,49 663,35 | 945,59 162,82 | 106,55 | 137 | 53 | 76 13 | 8 | 37,23 2,98 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Металлическая лестница | 0,08 т | (17400,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (17400,00) | (1392) | 0 | 0 0 | (1392) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Болты строительные с гайками и шайбами | 50 шт | (30,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (30,00) | (1500) | 0 | 0 0 | (1500) | 0,00 0,00 |  |
| 8 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках | 2,31 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 18 | 18 | 0 5 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТССЦ-3-2-1-14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 2,31 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 71 | 0 | 71 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 58-7- 6 | Смена рулонного покрытия | 0,234 100 м2 | 4893,35 2663,76 | 32,01 8,65 | 2197,58 | 1145 | 623 | 7 2 | 515 | 154,87 36,24 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | 26,676 м2 | (153,50) 0,00 | 0,00 0,00 | (153,50) | (4095) | 0 | 0 0 | (4095) | 0,00 0,00 |  |
|  | (Цена поставщика ) | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | 38,376 м2 | (87,90) 0,00 | 0,00 0,00 | (87,90) | (3373) | 0 | 0 0 | (3373) | 0,00 0,00 |  |
| 11 | 09-06-001-4 | Установка металлических ограждений [МДС 81-35.2004 п. 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,15; Кэм=1,25;Ктр=1,15)] | 0,57 1 т | 794,10 576,10 | 158,72 16,28 | 59,28 | 453 | 328 | 90 9 | 35 | 37,61 21,43 | 100 |
|  | (Цена поставщика ) | Металлические конструкции | 0,57 т | (17400,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (17400,00) | (9918) | 0 | 0 0 | (9918) | 0,00 0,00 |  |
| 12 | 15-04-030-2 | Окраска эмалями за 2 раза ограждений | 0,213 100 м2 | 715,35 204,88 | 2,58 0,74 | 507,89 | 152 | 44 | 1 0 | 107 | 12,21 2,60 |  |
| 13 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках | 0,18252 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТССЦ-3-2- 1-14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 0,18252 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 6 | 0 | 6 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |

Стр. 3 / 3

| 1 | 2 | 3 | , 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | . 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу |  |  | 23701,00 | 6249,00 | 402,00 61,00 | 17050,00 | 369,56 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 48029,00 |  |  | 48029,00 |  |  |
| Всего |  |  | 23701,00 | 6249,00 | 402,00 61,00 | 17050,00 | 369,56 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 48029,00 |  |  | 48029,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦСС ЛО 05/10 Капитальный ремонт жилых и гражданских зданий в комплексе работ} к=6,86 на зарплату к=5,35 на эксплуатацию машин к=3,97 на материалы к=3,97 на основные материалы |  |  | 160736,34 | 42868,14 | 2150,70 418,46 | 115717,50 | 369,56 | 100 |
| '■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе основные материалы |  |  | 48029,00 |  |  | 48029,00 |  |  |
| II II |  |  |  |  |  |  |  |  |

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма

в руб.

| Накладные расходы | 0,94 | 83 | 33 772,21 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 194 508,55 |
| Сметная прибыль |  | 65 | 28 136,29 |
| ИТОГО |  |  | 222 644,84 |
| НДС |  | 18 | 40 076,07 |
| ИТОГО |  |  | 262 720,91 |

ВСЕГО

262 720,91

Составил Проверил