Приложение № 2

к  Извещению о проведении запроса  котировок

по  капитальному  ремонту по замене

оконных и балконных блоков

в классах №№41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,57

тамбур  в МОУ ДОД «СДМШ»

ул. Ленинградская, д48  г. Сосновый Бор

# Локальный СМЕТный расчет № 31-11-10

от 17.11.2010

«Капитальный ремонт  по  замене   оконных  и  балконных  блоков   в  кабинетах   №№41,42,4344,45,46,47,48,49,54,57,

тамбур в  МОУ ДОД "СДМШ" по  адресу : ул. Ленинградская ,48»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | ТЕР-ЛО- 2001,(2-ая зона) с индексами отября 2010 г. |
| Сметная стоимость работ:_______ | 424 911,00 | Руб. |
| Трудоемкость работ: _____________ | 248,33 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 27 100,04 | Руб. |
| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | затр.тр |  |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | 56-1- 1 | Демонтаж оконных и балконных коробок с отбивкой штукатурки в откосах [Накл.:k=0,94;82%;Сметн.пр.:62%] | 0,16 100 коробок | 2103,82 1991,45 | 112,37 41,36 | 0,00 | 337 | 319 | 18 7 | 0 | 128,73 20,60 |  |
| 2 | 56-2- 2 | Снятие оконных переплетов остекленных [Накл.:k=0,94;82%;Сметн.пр.:62%] | 0,4048 100 м2 | 731,60 700,41 | 31,19 18,76 | 0,00 | 296 | 284 | 13 8 | -1 | 46,11 18,67 |  |
| 3 | 10-01-034-6 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) площадью более 3 м2 [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;118%;Сметн.пр.:k=0,85;63%] | 0,3948 100 м2 проемов | 10328,03 1295,79 | 700,29 143,26 | 8331,95 | 4078 | 512 | 276 57 | 3290 | 112,68 44,48 | 5, 101 |
|  | (101-9219-042 ССЦ 10/10) | Блоки оконные поливинилхлоридные двухкамерные (ПВХ) площадью более 3 м2 | 39,48 м2 | (3946,31) 0,00 | 0,00 0,00 | (3946,31) | (155800) | 0 | 0 0 | (155800) | 0,00 0,00 |  |
| 4 | 10-01-034-8 | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) площадью до 3 м2 [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;118%;Сметн.пр.:k=0,85;63%] | 0,1384 100 м2 проемов | 9948,28 1624,14 | 716,42 148,11 | 7607,72 | 1377 | 225 | 99 20 | 1053 | 141,23 19,55 | 5, 101 |
|  | (101-9219-038 ССЦ10/10) | Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ) двухкамерные площадю до 3 м2 | 13,84 м2 | (4653,76) 0,00 | 0,00 0,00 | (4653,76) | (64408) | 0 | 0 0 | (64408) | 0,00 0,00 |  |
| 5 | 10-01-034-3 | Монтаж балконных блоков из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;118%;Сметн.пр.:k=0,85;63%] | 0,1116 100 м2 проемов | 15556,27 2597,75 | 705,39 140,97 | 12253,13 | 1736 | 290 | 79 16 | 1367 | 225,89 25,21 | 5, 101 |
|  | (101-9219-002 ССЦ 10/10) | Блоки балконные поливинилхлоридные (ПВХ) двухкамерные | 11,16 м2 | (3546,68) 0,00 | 0,00 0,00 | (3546,68) | (39581) | 0 | 0 0 | (39581) | 0,00 0,00 |  |
| 6 | 58-20- 1 | Смена отливов из листовой стали 200 мм [Накл.:k=0,94;83%;Сметн.пр.:65%] | 0,2 100 м | 674,87 669,19 | 5,68 2,33 | 0,00 | 135 | 134 | 1 0 | 0 | 41,41 8,28 |  |
| 7 | (201-9463-003 ССЦ 10/10) | Отливы 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 20 м | (224,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (224,00) | (4480) | 0 | 0 0 | (4480) | 0,00 0,00 |  |
| 8 | 10-01-033-8 | Установка подоконников ПВХ [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;118%;Сметн.пр.:k=0,85;63%] | 0,5332 100 м2 проема | 646,07 364,97 | 26,50 5,49 | 254,60 | 344 | 195 | 14 3 | 135 | 32,50 17,33 | 5, 101 |
|  | (101-9468-004 ССЦ10/10) | Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм | 20 м | (252,16) 0,00 | 0,00 0,00 | (252,16) | (5043) | 0 | 0 0 | (5043) | 0,00 0,00 |  |
| 9 | 15-01-050- 4 | Облицовка оконных откосов сэндвич-панелями [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;105%;Сметн.пр.:k=0,85;55%] | 0,3142 100 м2 | 5009,94 3997,28 | 60,48 15,78 | 952,18 | 1574 | 1256 | 19 5 | 299 | 229,73 72,18 | 5, 101 |
|  | (101-9155) | Листы облицовочные декоративные ( сэндвич-панели) | 32,991 м2 | (120,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (120,00) | (3959) | 0 | 0 0 | (3959) | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 11-01-040-1 | Установка пластиковых уголков 40х40 мм [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;123%;Сметн.пр.:k=0,85;63%] | 0,7864 100 м | 702,19 229,63 | 3,38 0,80 | 469,18 | 552 | 181 | 3 1 | 368 | 12,41 9,76 | 5, 101 |
| 11 | 10-01-029-2 | Установка приборов: гребенк ( ограничитель поворота створки) [Работа в эксплуатируемых зданиях: (Кз=1,2; Кэм=1,2; Ктр=1,2); МДС 81.35.2004 п.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] [Накл.:k=0,846;118%;Сметн.пр.:k=0,85;63%] | 0,2 100 компл | 1038,54 1018,18 | 20,36 3,48 | 0,00 | 208 | 204 | 4 1 | 0 | 61,41 12,28 | 5, 101 |
|  | (- счет) | Ограничитель поворота створки ( гребенка) | 20 комплект | (50,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (50,00) | (1000) | 0 | 0 0 | (1000) | 0,00 0,00 |  |
| 12 | 1-27-а | Погрузка мусора при автоперевозках [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:60%] | 3,08 т. | 7,60 7,60 | 0,00 2,11 | 0,00 | 23 | 23 | 0 6 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТССЦ-3-2-1- 14 | Перевозка грузов самосвалами до 14 км | 3,08 т | 30,68 0,00 | 30,68 0,00 | 0,00 | 94 | 0 | 94 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  | 10754,00 | 3623,00 | 620,00 124,00 | 6511,00 | 248,33 |  |
| Кроме того в текущих ценах |  |  | 274271,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 274271,00 | 0,00 |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  | 269791,00 |  |  | 269791,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {РЦЦС ЛО 10/10 Заполнение оконных проемов} k=7,48 на зарплату k=5,81 на эксплуатацию машин k=2,23 на материалы |  |  | 319492,77 | 27100,04 | 3602,20 927,52 | 288790,53 | 248,33 | 1 |
| В с е г о |  |  | 319492,77 | 27100,04 | 3602,20 927,52 | 288790,53 | 248,33 |  |
| В том числе основные материалы |  |  | 269791,00 |  |  | 269791,00 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 319 492,77 |
| Итого накладных расходов |  |  | 25 715,46 |
| Итого |  |  | 345 208,23 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 14 885,83 |
| Итого |  |  | 360 094,07 |
| НДС |  | 18 | 64 816,93 |
| ИТОГО |  |  | 424 911,00 |